ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

(улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства,

общински пътища, зелени площи и др.)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1). С тази наредба се определят реда и условията за разкопаване и възстановяване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.)  при ново строителство, ремонти и присъединявания към водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни и други съоръжения – елементи на техническата инфраструктура. 
	(2). С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1.

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯНА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ  ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА.

Чл. 2. (1). Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на Разрешение за строеж (разрешение за поставяне на временен преместваем обект) и Разрешение за разкопаване, издадено от Кмета на Община Чипровци или упълномощено от него лице. При необходимост се издава и Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци.

(2) За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават заявление /Приложение № 1, обр. 1/  в общинска администрация, придружено от следните документи:

- копие от разрешението за строеж, (разрешение за поставяне на временен преместваем обект);

- ситуация на разкопавания участък;

- план за безопасност и здраве, когато това е необходимо;

- проект за временната организация и безопасността на движението (ВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо ;

- Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;

- документ за внесена такса за издаване на Разрешение за разкопаване съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

(3) Размерът  на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетите от Общински съвет Чипровци, цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение № 2/. Уточняване квадратурата на изкопните работи става съвместно с представител на общинска администрация.

(4) Разрешението за разкопаване /Приложение № 1, обр. 2/  се издава до седемдневен срок от подаване на заявлението.

(5) Преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми за това общинска администрация.

(6) Засипването се разрешава след:

1. Представяне на геодезическо заснемане;

2. Съставен и подписан протокол по чл. 74 ал. 2 от ЗУТ /Приложение № 1, обр. 3/;

3. Платена такса, определена от Общински съвет Чипровци съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ АВАРИЯ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 3. (1) По смисъла на тази Наредба авария е непредвидено нарушение на техническата и технологична използваемост на обекта, изискващо незабавно извършване на ремонт.

(2). Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства при отстраняване на аварии по мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се извършва въз основа на Разрешение за разкопаване, което съдържа и предписание относно срока за извършване на възстановителните работи, издадено от Кмета на Община Чипровци или упълномощено от него лице.

(3). За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересованите физически или юридически лица подават заявление /Приложение № 1, обр. 4/ в общинска администрация, придружено от следните документи:

- Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;

- Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;

- Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

-  Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

(4) Размерът  на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетите от Общински съвет Чипровци, цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение № 2/. Уточняване квадратурата на изкопните работи става съвместно с представител на общинска администрация.

(5) Разрешението за разкопаване при авария /Приложение № 1, обр. 5/ се издава до три дневен срок, след представяне на необходимите документи по ал. 3.

Чл.4 (1) При повреди, които следва да бъдат отстранени незабавно, в почивни, празнични дни или в извънработно време, аварийно-възстановителните работи се извършват като се уведоми за това:

1. За град Чипровци – Заместник кмета на Община Чипровци .

2. За селата – кмета на кметството или кметския наместник

(2) В случаите по предходната алинея, лицата, извършили разкопавания при аварийни ремонти, подават в Общинска администрация  в първия работен ден заявление, придружено от всички документи по чл. 3 (3).

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  УЛИЧНИ, ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Чл.5 (1) Лицата, извършили работи по смисъла на чл.2 и чл. 3 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени в разрешението за разкопаване.

(2) Възстановяването на настилките при строителството на нови водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни др. мрежи, както и отклоненията от тях, в т.ч. реконструкцията и ремонтите им, да се извършва при подходящи климатични условия и при спазване технологиите за изпълнение на строителните работи.

(3) Ако възстановяването е невъзможно поради обективни причини, лицата извършили разкопаването, възстановяват повредите по пътното платно и тротоарите във вид осигуряващ проходимостта им. Липсата на финансови средства не е обективна причина.

(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да почистват за своя сметка замърсените от тях райони около строителните обекти и извозят  всички строителни отпадъци на определените за това места.

Чл.6 Възстановяването на разкопаните настилки да се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

Чл.7 Всички влагани в строителството материали и изделия трябва да бъдат с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Чл.8 Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове и се озеленява. Горният пласт от минимум 30 см. да е от хумусна почва.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

Чл. 9 Контролът по изпълнението и спазването на Наредбата се осъществява от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.10. (1) Завършването на възстановителните работи в указания в Разрешението за разкопаване срок, се установява с констативен протокол /Приложение № 1, обр. 6/, при спазване изискванията на чл.6, чл.7 и чл.8 от Наредбата  и разпоредбите в чл.74 от ЗУТ.

(2) Констативният протокол се изготвя до седемдневен срок, считано от датата, на която е извършен оглед на обекта за установяване качеството на възстановителните работи.

(3) Гаранционния срок по тази Наредба е шест месеца от датата на чл. 10 ал. 1.

(4) След изтичане на гаранционния срок се съставя протокол /Приложение № 1, обр.7/ в който се отразява състоянието на възстановените настилки.

(5) Условия за освобождаване и задържане на депозита.

1. Пълният размер на депозита се възстановява след съставения протокол по чл. 10 ал. 4 /Приложение № 1, обр. 7/ при условие, че в протокола няма констатирани забележки по количеството и качеството на възстановените настилки.

2. Частично освобождаване/задържане на депозити се извършва в случай, че са констатирани частично неизпълнени, частично некачествено изпълнени и/или появили се дефекти в гаранционен срок. Размерът на депозита, който ще бъде освободен се определя пропорционално на площта на качествено възстановените настилки.

3. Пълният размер на депозита се задържа при неизвършени възстановителни работи в срока, посочен в Разрешението за разкопаване, установени с констативен протокол по чл. 10, ал. 1 /Приложение № 1, обр. 6/

Чл. 11. (1) Възложителят, изпълнителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на дейностите по смисъла на тази Наредба.

(2) При нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на общината или на трети лица, при извършване на разкопавания по водоснабдителни, канализационни, електроснобдителни, газоснабдителни, далекосъобщителни и др. мрежи и техните отклонения, извършващият разкопаването незабавно отстранява тези повреди за своя сметка, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и др.

(3) Изпълнението на задълженията на възложителите по тази Наредба се вписват в условията на разрешението за строеж.

Чл. 12. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява с участието на сертифицирани строителни лаборатории.

Чл. 13. Лицата по чл. 9 от настоящата Наредба имат право:

1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи.

2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Установяването на нарушенията по тази Наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушение и наказания.

Чл. 15. (1) Актовете за установяване на нарушения на тази Наредба се съставят от упълномощени от кмета на Общината длъжностни лица, както и от кметовите на кметства и кметските наместници.

(2) Наказателни постановления се издават от кмета на общината.

Чл. 16. (1)  За нарушаване на разпоредбите на Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени (улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.), се налагат глоби, както следва:

1. На физически лица – глоба в размер от 100 до 5000 лева.

2. На еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лева.

(2). При повторно нарушение се налагат глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер от определените в ал.1.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, ал. 2 и чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, както и на основание чл. 72 и чл. 74 от ЗУТ и е приета с Решение № …. от 17.12.2014 г. на Общински съвет Чипровци.

§ 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги се правят следните допълнения:

В чл. 44  се създава нова т. 26

Чл. 39, буква „Е“, се създава нова точка 5.

В чл. 39, буква „Е“,  т. 5 – НОВА -  За издаване на разрешение за разкопаване, съгласно НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, свързани с разкопаване на общински терени

- 20 лв. за физически лица

- 30 лв. за юридически лица

Чл. 39  буква „Е“,  се създава нова точка 6, със следния текст:

В Чл. 39, буква „Е“,  т. 6 – НОВА – За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗУТ:

а) За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж и остават негова собственост - 10,00 лв.

б) За общи мрежи и съоръжения – 0,50 лв/м.л., но не по малко от 30,00 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /към чл. 2, чл. 3 и чл. 10 – образци от №1 до № 7/

Образец № 1

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и при съединявания

на основание Чл. 2 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на  строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени

От …………………………………………………………………ЕГН…………………….……....       (име, презиме, фамилия)

в качеството си на…………………………………………………………………………………

(заемана длъжност)

…………………………................................................................................. ЕИК..............................

(наименование на фирма/дружество)

Адрес:………………………………………………………………………………………………….

Телефон за връзка…………………………….

Господин Кмет,

Заявявам искането си да ми бъде издадено разрешение за разкопаване за обект:………………

…………………………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………..……………..

УПИ/ПИ……………………………кв.……… нас. място: гр./с./…………………………….……

С цел……..…………………………………………………………………………….……………...

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка – ……………………м2;

- тротоарна настилка – ……………………м2;

- паважна настилка – ……………………...м2;

- зелени площи – …………………………..м2.

- бетонов бордюр - ………………………...м'

Общ размер на депозита……………………………….

Изкопните работи ще се извършат от ………………….г. - до …………………г.

Настилката ще се възстанови до …………………….г. (Срокът за възстановяване не може да бъде по-голям от 6 /шест/ месеца считано от завършване на СМР)

Техн. ръководител на обекта:……………………………………………тел…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от разрешението за строеж /разрешение за поставяне;

2. Ситуация на разкопавания участък;

3. План за безопасност и здраве (при необходимост);

4. Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван със сектор Пътна полиция (при необходимост);

5. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;

6. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване.

Дата:………………….		        		Заявител: ………………..

гр. Чипровци             		  /подпис/

Образец № 2

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ

при ново строителство, ремонти и присъединяване

№..................../..................201… г.

Във връзка със заявление №............../..........201…. год., от...................................................

За обект..................................................................................................................................................

УПИ.................кв............. Административен адрес на обекта: кв/ул/............................№.............,

На основание Чл.2 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на  строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени и Разрешение за строеж №.................../...................201...год.,

Р А З Р Е Ш А В А М:

На..........................................................................................................................................................

Да извърши...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Строително-монтажните работи да започнат на............................ 201... год.

Строително-монтажните работи да завършат до............................201... год.

Възтановителните работи да завършат до...........................  201....год.,

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на извършваните СМР.

2. Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС.

3. Да се спазват изискванията за безопасен труд.

4. Преди засипване да се уведоми ст. специалиста в отдел „УТ и Е”, отговарящ за подземния кадастър за съставяне на протокол, съгласно разпоредбите в чл.74, ал. 2 от ЗУТ.	5. Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на  Наредбата.

За разкопаването на...................кв.метра е внесен депозит в размер на....................лева, удостоверено с квитанция/нареждане/ №.................../.....................201… год.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени.

РАЗРЕШИЛ.....................................

/………………………../

Образец № 3

П Р О Т О К О Л

Днес …………2014 г., долуподписаният/ата ……………………………..………………

на длъжност ………………………....в отдел ……………………. При Община Чипровци, в присъствието на:

1.…………………………………………………………………………….- представител на възложителя

2…….………………………………………………………..………….- консултант /техн. ръководител

3.………………………………………………….…………………….. – представител на строителя на обект: ……………………………………………………………….……………...

……………………………………………………………………………………………………...

находящ се в УПИ/ПИ ……….   кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с……………………,

с Разрешение за строеж № ………………………, издадено от Главния архитект на Община Чипровци, установих, че:

Определената линия на застрояване, достигнатото ниво изкоп, с коти ..……….  м под

кота прилежащ терен, другите условия и изисквания за изпълнение на строителството са спазени/не спазени.

Мрежите и съоръженията са заснети / незаснети и нанесени / не нанесени в кадастралния план на подземните проводи и съоръжения.

Разрешавам / не разрешавам засипването на подземния провод.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра и се издава на основание чл. 74, ал.2 от ЗУТ.

Извършил проверката:………………………………

/ ………………………. /

Присъствали:

1. ………………………					2………………………..

/ ………………………./ 					/ ………………………. /

3. ………………………

/ ………………………./

Образец № 4

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при авария

на основание Чл. 3 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на  строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени

От:.........................................................................................................................................................

Служител на фирма:………...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................. ЕИК……….……………….			        			тел:.............................................

Господин Кмет,

Заявявам искането ни, да ни бъде издадено Разрешение за разкопаване с предписание със срок за извършване на възстановителните работи, за авария

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…

(Описание на аварията)

Констатирана на …………/201.. год. находяща се в гр./с./………………………………..…….

Ул. № …..………………………………………………………………………………………….....

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка – ……………………м2;

- тротоарна настилка – ……………………м2;

- паважна настилка – ……………………...м2;

- зелени площи – …………………………..м2.

- бетонов бордюр - ………………………...м'

Общ размер на депозита………………………………..

Отговорник на обекта:...............................................................................тел…………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;

2. Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;

3. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

4. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване;

...................201...год.                                 			  Заявил:/п/..................................

Чипровци                                             				 /....... ....................................../

Образец № 5

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ

с предписание със срок за извършване на възстановителните работи при аварии

№.........../..........201... год.

По повод Заявление №          /            201… год. за отстраняване на авария, подадено от: ...........................................................................................................................................................

(наименование на юридическото/физическо/лице)

за авария:

...........................................................................................................................

описание на аварията

установена на дата:......................, адрес..........................................................................................

и на основание Чл.3 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на  строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени

Р А З Р Е Ш А В А М:

На.............................................................................................................................. …………...........

Да извърши............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

И ПРЕДПИСВАМ:

1. СМР да завършат до.......................................................................201...год.

2. Възстановителните работи на настилката да завършат до..........201...год.

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на аварията.

2. Изпълнителят e длъжен да осигури безопасно преминаване на МПС и пешеходци

3. Да се спазват изискванията за безопасност на труда

4. Задължително съгласуване с подземен кадастър

5. ......................................................................................................................

/други условия/

За разкопаването на .............кв.м. общинска собственост е внесен депозит от ....................... лева, удостоверено с квитанция /нареждане/ №..................от............../..............201....год.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на  строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Чипровци, свързани с разкопаване на общински терени.

РАЗРЕШИЛ.....................................

/………………………../

Образец № 6

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи

Днес …………2014 г., комисия в състав:

1.………………………………………………………………………………….- представител на община Чипровци

2. ………………………………………………………………………………….- представител на възложителя / стоителен надзор

3……………………………………………………………………….. - представител на строителя

за обект:

……………………………….…………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………………………..……….

……………………………………………………………………………………………………..….

находящ се в УПИ/ПИ ……….   кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с……………………..…,

с Разрешение за разкопаване № ………………………, издадено от Община Чипровци,

Констатира:

……………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….……………………..

КОМИСИЯ:

1……………..…….

2………………..….

3……………..…….

Образец № 7

П Р О Т О К О Л

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки

след изтичане на гаранционния срок

Днес …………201   г., комисия в състав:

1.………………………………………………………………………………….- представител на община Чипровци

2. ………………………………………………………………………………….- представител на възложителя / строителен надзор

3………………………………………………….………. - представител на строителя за обект:

……………………………………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………..…………….

……………………………………………………………………………………………..……….

находящ се в УПИ/ПИ ……….   кв. ……. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с…………………..…,

с Разрешение за разкопаване № ………………………, издадено от Община Чипровци,

КОНСТАТИРА:

……………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………….……………..

…………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………….……………………..

КОМИСИЯ:

1……………..…….

2………………..….

3……………..…….

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цени за определяне на депозита

1. Възстановяване на асфалтова настилка – 120 лв./кв.м

2. Възстановяване на тротоарни настилки – 35 лв./кв.м

3. Възстановяване на паважна настилка – 25 лв./кв.м

4. Възстановяване на бетонов бордюр – 25 лв./м'

5. Възстановяване на зелени площи – 10 лв./кв.м